## Slide 1
Classless Addressing
ID | SUBNET MASK | BINARY
/9 | 255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000
/10 | 255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000
/11 | 255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000
..Dst |  | 
/17 | 255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000
/25 | 255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000
/30 | 255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100
/9 = Banyaknya angka “1” binary sebanyak 9 bit
/10= Banyaknya angka “1” binary sebanyak 10 bit
Dan seterusnya…….

## Slide 2
Classless Addressing
ID | NILAI SM | NILAI BINARY |  |  | 
/9 | 255.128.0.0 | 11111111 | 10000000 | 00000000 | 00000000
 |  | 255 | 128 | 0 | 0
/17 | 255.255.128.0 | 11111111 | 11111111 | 10000000 | 00000000
 |  | 255 | 255 | 128 | 
/24 | 255.255.255.0 | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 00000000
 |  | 255 | 255 | 255 | 0
/30 | 255.255.255.0 | 1111111 | 11111111 | 11111111 | 11111100
 |  | 255 | 255 | 255 | 252
11111111 = 255
10000000 = 128
11111100 = 252

## Slide 3
Classless Addressing
11111111 = 255
10000000 = 128
11111100 = 252
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
128 + 6 4 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255 |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 128 |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
128 + 6 4 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 252 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
Classless Addressing
192.168.10.1 /24 ?
IP : 192.168.10.1
SM : 255.255.255.0
130.50.10.1 /9 ?
IP : 130.50.10.1
SM : 255.128.0.0