## Slide 1
IP ADDRESS ( INTERNET PROTOCOL ADDRESS )
IP Address adalah alamat routing suatu host yang terdiri dari 32 bit (versi 4 ) atau 128 bit ( versi 6 ) angka binner.
Satu alamat IP terbagi atas 4 bagian dimana setiap bagian terdiri dari 8 bit angka binner, jadi total adalah 8 x 4 = 32.
Alamat IP dibagi menjadi 2 bagian yaitu Network Id dan Host Id.
Angka binner tersebut adalah 00000000 sd 11111111 untuk setiap bagian,
Jika di konversi menjadi angka desimal adalah 0 ~ 255 .
Format penulisan IP adalah W.X.Y.Z
00000000 sd 11111111 | 00000000 sd 11111111 | 00000000 sd 11111111 | 00000000 sd 11111111
W | X | Y | Z
Contoh penulisan IP address :
11000000. 10101000.00001010.00000001 atau dalam desimal : 192.168.10.1

## Slide 2
Angka binner adalah angka yang terdiri dari 2 angka saja yaitu 0 dan 1
Untuk memudahkan dalam menulis maka kita dapat mengkonversi angka tersebut ke bentuk angka lain seperti angka desimal,hexa dan octal.
Desimal menjadi Binner
Berapakah angka 192 jika menjadi binner ?
192 : 2 =
96 : 2 =
48 : 2 =
24 : 2 =
12 : 2 =
6 : 2 =
3 : 2 =
96 sisa 0
48 sisa 0
24 sisa 0
12 sisa 0
6 sisa 0
3 sisa 0
1 sisa 1
sisa 0 jika hasil bagi adalah Pas tidak menghasilkan koma
Jika menghasilkan koma maka di ambil angka yg kiri dari koma
dan yang kanan di sebut sisa 1 ( misal 2,5 maka disebut
2 sisa 1 )
11
000000

## Slide 3
Binner menjadi Desimal
Berapakah angka 11000000 jika menjadi Desimal ?
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
128 x 1 | 64 x 1 | 32 x 0 | 16 x 0 | 8 x 0 | 4 x 0 | 2 x0 | 1 x 0
128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 + 64 = 192
Jadi 11000000 = 192
1
2
4
8
16
32
64
128

## Slide 4
Network ID dan Host ID
Net Id adalah nomor identitas jaringan
Host Id adalah nomor identitas Host ( perangkat, komputer ,dsb )
Angka Net Id dan Host Id tergantung pada masing-masing kelas
Contoh IP Kelas C:
192 . 168. 10 .1
Net Id
Host Id
Net Id = 192.168.10
Host Id = 1

## Slide 5
SUBNET MASK
Berfungsi untuk membagi jaringan menjadi sub jaringan.
Penulisan Subnet Mask dengan angka 255.255.255.255
Contoh :
IP Address : 192.168.10.1
Subnet Mask : 255.255.255.0
Dengan Subnet Mask maka No IP dapat dibedakan mana Net Id dan Host Id
192 | 168 | 10 | 1
255 | 255 | 255 | 0
192 | 168 | 10 | 1
255 | 255 | 0 | 0
Net Id = 192.168.10
Host Id = 1
Net Id = 192.168
Host Id = 10.1
Net Id
Host Id
Net Id
Host Id

## Slide 6
Contoh Nomor Ponsel :
08127212345 atau ditulis +628127142345
+62 | 812 | 72 | 12345
1 | 2 | 3 | 4
1 | +62 | 
2 | 812 | 
3 | 72 | 
4 | 12345 | 
Kode Negara
Kode Operator Telkomsel “Simpati”
Kode Wilayah Lampung
Nomor identitas

## Slide 7
KELAS IP ADDRESS
1 ~ 127 | 0 ~ 255 | 0 ~ 255 | 0 ~ 254
255 | 0 | 0 | 0
128 ~ 191 | 0 ~ 255 | 0 ~ 255 | 0 ~ 254
255 | 255 | 0 | 0
192 ~ 223 | 0 ~ 255 | 0 ~ 255 | 0 ~ 254
255 | 255 | 255 | 0
KELAS A
KELAS B
KELAS C
KELAS D : 224 ~ 239 digunakan untuk Multicast Addressing
KELAS E : 240 ~ 254 digunakan untuk experimental
Kelas A dapat mangalamati host sebanyak : 2563 ( 16.777.216)
Kelas B dapat mangalamati host sebanyak : 2562 ( 65.535 )
Kelas C dapat mangalamati host sebanyak : 2561 ( 256 )

## Slide 8
Contoh Kasus :
Alva kan membuat jaringan komputer warnet dengan jumlah 5 unit komputer di bilik
Dan 1 unit komputer server untuk operator.
Bagaimana cara konfigurasi IP addresnya jika menggunakan kelas C ?